Министерство образования Рязанской области

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный колледж»

Методическая разработка

темы «Стрелочные электроприводы»

Профессионального модуля ПМ.01

«ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНЦИОННЫХ,

ПЕРЕГОННЫХ, МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ»

для специальности СПО 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»

Раздела 1 «Построение и эксплуатация систем электрической централизации на станциях»

Объем- 34 часа

Автор – преподаватель спецдисциплин Агеева Н.Б.

Рязань 2016г.

План

проведения урока № 1

Тема урока: Назначение и классификация стрелочных электроприводов

Время: 1 час

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) Рассказать о  классификации стрелочных электроприводов

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) Развить способность к анализу и обобщению изученного материала

- Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Урок первичного усвоения знаний, эвристическая беседа.

Методы урока:

1)По источникам познания-  словесный

2)По характеру познавательной деятельности- описательно-фактологический

Межпредметные связи:

1) Общий курс железных дорог-«Раздельные пункты, станции»

2)Учебная практика  тема «Классификация стрелочных электроприводов»

Материально-техническое  оснащение:

1) Учебный фильм  «Стрелочные электроприводы»

2) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в конспект |
| Проверка готовности к уроку | Совместно с учащимися обсуждаем назначение станций, основные элементы станционных сооружений | Отвечают на вопросы преподавателя |
| Основная часть. объяснение нового материала | Рассказываю о назначении, классификации стрелочных электроприводов. | Делают записи в конспекте , заносят данные в справочник |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 2,3

Тема урока: Конструкция, устройство и принципы работы стрелочных электроприводов

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) Рассказать о конструкции, устройстве и алгоритме работы стрелочных электроприводов

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) Развить способность к анализу и обобщению изученного материала

- Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Урок усвоения знаний на основе имеющихся, первичное усвоение материала, контроля изученного материала

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией наглядных пособий

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, исследовательский

Межпредметные связи:

1) Физика – тема «Механика»

2)Учебная практика  тема «Устройство и принцип действия  стрелочных электроприводов»

Материально-техническое  оснащение:

1) Учебный фильм  «Стрелочные электроприводы»

2) Дидактический материал «Устройство стрелочного электропривода»

3) Стрелочный электропривод (лаборатория СЦБ)

4) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в конспект |
| Проверка готовности к уроку | Задаю вопросы; 1Назначение стрелочных электроприводов 2 Классификация стрелочных электроприводов | Отвечают на вопросы преподавателя |
| Основная часть. объяснение нового материала | Демонстрирую учебный фильм ,рассказываю о конструкции, назначении и устройстве основных узлов, принципе действия в различных режимах. | Смотрят учебный фильм ,делают записи в конспекте, заносят данные в справочник электромонтера СЦБ , работают с раздаточным материалом. |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 4,5

Тема урока: Изучение конструкции электропривода СП-3

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) На практическом занятии изучить конструкцию электропривода СП-3

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) Развить способность применять изученный материал на практических занятиях

- Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Практическое занятие

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией действующих лабораторных устройств

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, практический

Межпредметные связи:

1) Физика – тема «Механика»

2)Учебная практика  тема «Устройство и принцип действия  стрелочных электроприводов»

Материально-техническое  оснащение:

1) Тетради для практических работ

2) Дидактический материал «Устройство стрелочного электропривода»

3) Стрелочный электропривод (лаборатория СЦБ)

4) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

5) Тестовое задание «Устройство стрелочного электропривода»

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в тетрадь для практических работ |
| Проверка готовности к уроку | 1 Задаю вопросы; - Основные узлы стрелочных электроприводов - Устройство основных узлов стрелочных электроприводов 2 Раздаю тестовые задания 3 Выставляю оценки 4 Провожу инструктаж по технике безопасности | 1 Отвечают на вопросы преподавателя 2 Отвечают на вопросы тестового задания 3 Расписываются в журнале о проведении инструктажа |
| Основная часть. объяснение нового материала | 1 На лабораторном стенде «Стрелочный электропривод СП-3» показываю основные узлы, их устройство и и демонстрирую работу привода 2 В учебном классе, поясняю оформление практической работы | 1 Рассматривают устройство привода, наблюдают за его работой , слушают преподавателя 2 В учебном классе оформляют практическую работу. 3 Заносят данные в справочник электромонтера СЦБ |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 6,7

Тема урока: Изучение конструкции электропривода СП-6

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) На практическом занятии изучить конструкцию электропривода СП-6

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) Развить способность применять изученный материал на практических занятиях

- Воспитательная: и содержанию обучения

- Тип урока:

Воспитание положительного отношения к процессу

Практическое занятие

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией действующих лабораторных устройств

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, практический

Межпредметные связи:

1) Физика – тема «Механика»

2)Учебная практика  тема «Устройство и принцип действия  стрелочных электроприводов»

Материально-техническое  оснащение:

1) Тетради для практических работ

2) Дидактический материал « Стрелочный электропривод СП-6»

3) Стрелочный электропривод  СП-6 (лаборатория СЦБ)

4) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в тетрадь для практических работ |
| Проверка готовности к уроку | 1 Задаю вопросы; - Основные узлы стрелочного электропривода СП-3 - Устройство основных узлов стрелочного электропривода СП-3 2 Выставляю оценки 3 Провожу инструктаж по технике безопасности | 1 Отвечают на вопросы преподавателя 2 Расписываются в журнале о проведении инструктажа |
| Основная часть. объяснение нового материала | 1 Рассказываю о конструктивных особенностях СП-6 2 На лабораторном стенде «Стрелочный электропривод СП-6» показываю основные узлы, их устройство и и демонстрирую работу привода 3 В учебном классе, поясняю оформление практической работы | 1 Рассматривают устройство привода, наблюдают за его работой , слушают преподавателя 2 В учебном классе оформляют практическую работу. 3 Заносят данные в справочник электромонтера СЦБ |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 8,9

Тема урока: Изучение конструкции электропривода СПВ-6

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) На практическом занятии изучить конструкцию электропривода СПВ-6

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) Развить способность применять изученный материал на практических занятиях

Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Практическое занятие

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией действующих лабораторных устройств

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, практический

Межпредметные связи:

1) Физика – тема «Механика»

2)Учебная практика  тема «Устройство и принцип действия  стрелочных электроприводов»

Материально-техническое  оснащение:

1) Тетради для практических работ

2) Дидактический материал « Стрелочный электропривод СПВ-6»

3) Стрелочный электропривод  СПВ-6 (лаборатория СЦБ)

4) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в тетрадь для практических работ |
| Проверка готовности к уроку | 1 Задаю вопросы; - Основные узлы стрелочного электропривода СП-6 - Устройство основных узлов стрелочного электропривода СП-6 2 Выставляю оценки 3 Провожу инструктаж по технике безопасности | 1 Отвечают на вопросы преподавателя 2 Расписываются в журнале о проведении инструктажа |
| Основная часть. объяснение нового материала | 1 Рассказываю о конструктивных особенностях СПВ-6 2 На лабораторном стенде «Стрелочный электропривод СПВ-6» показываю основные узлы, их устройство и и демонстрирую работу привода 3 В учебном классе, поясняю оформление практической работы | 1 Рассматривают устройство привода, наблюдают за его работой , слушают преподавателя 2 В учебном классе оформляют практическую работу. 3 Заносят данные в справочник электромонтера СЦБ |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 10,11

Тема урока: Изучение конструкции электропривода СПВ-6

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) На практическом занятии изучить конструкцию электропривода СПВ-6

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) Развить способность применять изученный материал на практических занятиях

Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Практическое занятие

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией действующих лабораторных устройств

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, практический

Межпредметные связи:

1) Физика – тема «Механика»

2)Учебная практика  тема «Устройство и принцип действия  стрелочных электроприводов»

Материально-техническое  оснащение:

1) Тетради для практических работ

2) Дидактический материал « Стрелочный электропривод СПВ-6»

3) Стрелочный электропривод  СПВ-6 (лаборатория СЦБ)

4) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в тетрадь для практических работ |
| Проверка готовности к уроку | 1 Задаю вопросы; - Основные узлы стрелочного электропривода СП-6 - Устройство основных узлов стрелочного электропривода СП-6 2 Выставляю оценки 3 Провожу инструктаж по технике безопасности | 1 Отвечают на вопросы преподавателя 2 Расписываются в журнале о проведении инструктажа |
| Основная часть. объяснение нового материала | 1 Рассказываю о конструктивных особенностях СПВ-6 2 На лабораторном стенде «Стрелочный электропривод СПВ-6» показываю основные узлы, их устройство и и демонстрирую работу привода 3 В учебном классе, поясняю оформление практической работы | 1 Рассматривают устройство привода, наблюдают за его работой , слушают преподавателя 2 В учебном классе оформляют практическую работу. 3 Заносят данные в справочник электромонтера СЦБ |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 12,13

Тема урока: Изучение конструкции электропривода СПГ-3

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) На практическом занятии изучить конструкцию электропривода СПГ-3

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) Развить способность применять изученный материал на практических занятиях

Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Практическое занятие

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией действующих лабораторных устройств

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, практический

Межпредметные связи:

1) Физика – тема «Механика»

2)Учебная практика  тема «Устройство и принцип действия  стрелочных электроприводов»

Материально-техническое  оснащение:

1) Тетради для практических работ

2) Дидактический материал « Стрелочный электропривод СПГ-3»

3) Стрелочный электропривод  СПГ-3 (лаборатория СЦБ)

4) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в тетрадь для практических работ |
| Проверка готовности к уроку | 1 Задаю вопросы; - Основные узлы стрелочного электропривода СПВ-6 - Устройство основных узлов стрелочного электропривода СПВ-6 2 Выставляю оценки 3 Провожу инструктаж по технике безопасности | 1 Отвечают на вопросы преподавателя 2 Расписываются в журнале о проведении инструктажа |
| Основная часть. объяснение нового материала | 1 Рассказываю о конструктивных особенностях СПГ-3 2 На лабораторном стенде «Стрелочный электропривод СПГ-3» показываю основные узлы, их устройство и и демонстрирую работу привода 3 В учебном классе, поясняю оформление практической работы | 1 Рассматривают устройство привода, наблюдают за его работой , слушают преподавателя 2 В учебном классе оформляют практическую работу. 3 Заносят данные в справочник электромонтера СЦБ |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока №14,15

Тема урока: Изучение конструкции электропривода СПГБ-4

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) На практическом занятии изучить конструкцию электропривода СПГБ-4

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) Развить способность применять изученный материал на практических занятиях

Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Практическое занятие

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией действующих лабораторных устройств

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, практический

Межпредметные связи:

1) Физика – тема «Механика»

2)Учебная практика  тема «Устройство и принцип действия  стрелочных электроприводов»

Материально-техническое  оснащение:

1) Тетради для практических работ

2) Дидактический материал « Стрелочный электропривод СПГБ-4»

3) Стрелочный электропривод  СПГБ-4 (лаборатория СЦБ)

4) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в тетрадь для практических работ |
| Проверка готовности к уроку | 1 Задаю вопросы; - Основные узлы стрелочного электропривода СПГ-3 - Устройство основных узлов стрелочного электропривода СПГ-3 2 Выставляю оценки 3 Провожу инструктаж по технике безопасности | 1 Отвечают на вопросы преподавателя 2 Расписываются в журнале о проведении инструктажа |
| Основная часть. объяснение нового материала | 1 Рассказываю о конструктивных особенностях СПГБ-4 2 На лабораторном стенде «Стрелочный электропривод СПГБ-4» показываю основные узлы, их устройство и и демонстрирую работу привода 3 В учебном классе, поясняю оформление практической работы | 1 Рассматривают устройство привода, наблюдают за его работой , слушают преподавателя 2 В учебном классе оформляют практическую работу. 3 Заносят данные в справочник электромонтера СЦБ |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 16,17

Тема урока: . 4-хпроводная схема управления стрелочными электроприводами

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) Рассказать о принципе построения 4-хпроводной схеме управления стрелочными электроприводами, работе в различных режимах

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к 4-хпроводная схеме  управления стрелочными электроприводами

2) Развить способность к анализу и обобщению изученного материала

- Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Урок усвоения знаний на основе имеющихся, первичное усвоение материала, контроля изученного материала

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией наглядных пособий

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, исследовательский

Межпредметные связи:

1) Электротехника – «Электрические цепи»

2)Изучение конструкции  устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ – «Реле»

Материально-техническое  оснащение:

1) Раздаточный материал по теме «4-хпроводная схема управления стрелочными электроприводами»

2) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в конспект |
| Проверка готовности к уроку | Задаю вопросы; 1 Что такое электрическая цепь 2 Как называются контакты нейтрального, поляризованного, комбинированного реле Выставляю оценки | Отвечают на вопросы преподавателя |
| Основная часть. объяснение нового материала | Рассказываю о назначении, основных элементах 4-хпроводной схема управления стрелочными электроприводами, о работе в различных режимах | Делают записи в конспекте. Зарисовывают схему , заносят данные в справочник |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 18,19

Тема урока: Лабораторная работа

Исследование 4-х проводной схемы управления стрелочными электроприводами  с электродвигателями постоянного тока

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) На лабораторном стенде изучить работу 4-х проводной схемы управления стрелочными электроприводами  с электродвигателями постоянного тока  в различных режимах

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к работе с электрическими схемами

2) Развить способность к анализу и обобщению изученного материала

- Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Лабораторная работа

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией работы схемы на стенде

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, исследовательский

Межпредметные связи:

1) Электротехника – «Электрические цепи»

2)Изучение конструкции  устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ – «Реле»

Материально-техническое  оснащение:

1)Лабораторный стенд «4-х проводной схемы управления стрелочными электроприводами  с электродвигателями постоянного тока  »

2) Тетради для лабораторных работ

3) Раздаточный материал по теме «4-хпроводная схема управления стрелочными электроприводами»

4) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в конспект |
| Проверка готовности к уроку | - Задаю вопросы; 1 Назначение, основные элементы 4-хпроводной схема управления стрелочными электроприводами 2 Работа схемы в различных режимах -Выставляю оценки - Провожу инструктаж по технике безопасности | -Отвечают на вопросы преподавателя -Расписываются в журнале по технике безопасности |
| Основная часть. объяснение нового материала | - На лабораторном стенде демонстрирую работу 4-хпроводной схемы управления стрелочными электроприводами в различных режимах -Объясняю порядок оформления лабораторной работы | -Наблюдают за работой схемы - Оформляют лабораторные работы |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 20,21

Тема урока: . 2-хпроводная схема управления стрелочными электроприводами

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) Рассказать о принципе построения 2-хпроводной схеме управления стрелочными электроприводами, работе в различных режимах

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к 2-хпроводная схеме  управления стрелочными электроприводами

2) Развить способность к анализу и обобщению изученного материала

- Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Урок усвоения знаний на основе имеющихся, первичное усвоение материала, контроля изученного материала

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией наглядных пособий

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, исследовательский

Межпредметные связи:

1) Электротехника – «Электрические цепи»

2)Изучение конструкции  устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ – «Реле»

Материально-техническое  оснащение:

1) Раздаточный материал по теме «2-хпроводная схема управления стрелочными электроприводами»

2) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в конспект |
| Проверка готовности к уроку | Задаю вопросы; 1 Что такое электрическая цепь 2 Как называются контакты нейтрального, поляризованного, комбинированного реле Выставляю оценки | Отвечают на вопросы преподавателя |
| Основная часть. объяснение нового материала | Рассказываю о назначении, основных элементах 2-хпроводной схема управления стрелочными электроприводами, о работе в различных режимах | Делают записи в конспекте. Зарисовывают схему , заносят данные в справочник |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 22,23

Тема урока:    Лабораторная работа. Исследование 2-хпроводной схемы управления стрелочными электроприводами

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) На лабораторном стенде изучить работу 2-х проводной схемы управления стрелочными электроприводами  с электродвигателями переменного тока  в различных режимах

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к работе с электрическими схемами

2) Развить способность к анализу и обобщению изученного материала

- Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Лабораторная работа

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией работы схемы на стенде

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, исследовательский

Межпредметные связи:

1) Электротехника – «Электрические цепи»

2)Изучение конструкции  устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ – «Реле»

Материально-техническое  оснащение:

1)Лабораторный стенд «2-х проводной схемы управления стрелочными электроприводами  с электродвигателями переменного тока  »

2) Тетради для лабораторных работ

3) Раздаточный материал по теме «2-хпроводная схема управления стрелочными электроприводами»

4) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в конспект |
| Проверка готовности к уроку | - Задаю вопросы; 1 Назначение, основные элементы 2-хпроводной схема управления стрелочными электроприводами 2 Работа схемы в различных режимах -Выставляю оценки - Провожу инструктаж по технике безопасности | -Отвечают на вопросы преподавателя -Расписываются в журнале по технике безопасности |
| Основная часть. объяснение нового материала | - На лабораторном стенде демонстрирую работу 2-хпроводной схемы управления стрелочными электроприводами в различных режимах -Объясняю порядок оформления лабораторной работы | -Наблюдают за работой схемы - Оформляют лабораторные работы |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 24,25

Тема урока:  5-типроводная схема управления стрелочными электроприводами

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) Рассказать о принципе построения 5-типроводной схеме управления стрелочными электроприводами, работе в различных режимах

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к 5-типроводная схеме  управления стрелочными электроприводами

2) Развить способность к анализу и обобщению изученного материала

- Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Урок усвоения знаний на основе имеющихся, первичное усвоение материала, контроля изученного материала

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией наглядных пособий

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, исследовательский

Межпредметные связи:

1) Электротехника – «Электрические цепи»

2)Изучение конструкции  устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ – «Реле»

Материально-техническое  оснащение:

- Раздаточный материал по теме «5-типроводная схема управления стрелочными электроприводами»

- Учебная программа «5-типроводная схема управления стрелочными электроприводами»

- Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в конспект |
| Проверка готовности к уроку | Предлагаю записать алгоритм работы 2-х проводной схемы управления стрелочными электроприводами | Составляют алгоритм |
| Основная часть. объяснение нового материала | Рассказываю о назначении, основных элементах 5-ти проводной схема управления стрелочными электроприводами, особенностях работы в различных режимах. Демонстрирую учебный фильм, комментирую работу схемы | Делают записи в конспекте. Смотрят учебный фильм. Зарисовывают схему , заносят данные в справочник |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 26,27

Тема урока:    Лабораторная работа. Исследование 5-типроводной схемы управления стрелочными электроприводами

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к стрелочным электроприводам

2) На лабораторном стенде изучить работу 5-типроводной схемы управления стрелочными электроприводами  с электродвигателями переменного тока  в различных режимах

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к работе с электрическими схемами

2) Развить способность к анализу и обобщению изученного материала

- Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Лабораторная работа

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией работы схемы на стенде

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, исследовательский

Межпредметные связи:

1) Электротехника – «Электрические цепи»

2)Изучение конструкции  устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ – «Реле»

Материально-техническое  оснащение:

1)Лабораторный стенд «5-типроводной схемы управления стрелочными электроприводами  с электродвигателями переменного тока  »

2) Тетради для лабораторных работ

3) Раздаточный материал по теме «5-типроводная схема управления стрелочными электроприводами»

4) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в конспект |
| Проверка готовности к уроку | - Задаю вопросы; 1 Назначение, основные элементы, особенности 5-типроводной схема управления стрелочными электроприводами 2 Работа схемы в различных режимах -Выставляю оценки - Провожу инструктаж по технике безопасности | -Отвечают на вопросы преподавателя -Расписываются в журнале по технике безопасности |
| Основная часть. объяснение нового материала | - На лабораторном стенде демонстрирую работу 5-типроводной схемы управления стрелочными электроприводами в различных режимах -Объясняю порядок оформления лабораторной работы | -Наблюдают за работой схемы - Оформляют лабораторные работы |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 28,29

Тема урока:    Схемы выключения стрелок из централизации с сохранением пользования сигналами

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Рассказать о работе стрелочных электроприводов при передаче на местное управление в 2-х,4-х,5-типроводных схемах

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к различным формам работы  электроприводов.

2) Развить способность к анализу и обобщению изученного материала

- Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Урок усвоения знаний на основе имеющихся, первичное усвоение материала, контроля изученного материала

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией наглядных пособий

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, исследовательский

Межпредметные связи:

1) Электротехника – «Электрические цепи»

2)Построение и эксплуатация систем ЭЦ на станциях –«Схемы управления стрелочными электроприводами»

3)Учебная практика  –«Схемы управления стрелочными электроприводами»

Материально-техническое  оснащение:

1) Обучающая компьютерная программа «5-ти проводная схема управления стрелочными электроприводами»

2) Раздаточный материал по теме « Схемы управления стрелочными электроприводами»

3) Электрифицированный стенды «Схемы управления стрелочными электроприводами»

4) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в конспект |
| Проверка готовности к уроку | Задаю вопросы; 1 Основные элементы схем управления стрелочными электроприводами 2 Особенности 2-х,4-х,5-типроводных схем Выставляю оценки | Отвечают на вопросы преподавателя |
| Основная часть. объяснение нового материала | Рассказываю о причинах передачи стрелок на местное управление, алгоритме работы схем | Делают записи в конспекте. Составляют алгоритм работы, заносят данные в справочник |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 30,31

Тема урока:    Лабораторная работа. Исследование схем передачи стрелок на местное управление

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к схемам управления стрелочными электроприводами

2) На лабораторном стенде изучить работу схем передачи стрелок на местное управление

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к работе с электрическими схемами

2) Развить способность к анализу и обобщению изученного материала

- Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Лабораторная работа

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией работы схемы на стенде

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, исследовательский

Межпредметные связи:

1) Электротехника – «Электрические цепи»

2)Изучение конструкции  устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ – «Реле»

Материально-техническое  оснащение:

1)Лабораторный стенды  «2-х,4-х,5-типроводной схемы управления стрелочными электроприводам  »

2) Тетради для лабораторных работ

3) Раздаточный материал по темам «2-х,4-х,5-типроводная схема управления стрелочными электроприводами»

4) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в конспект |
| Проверка готовности к уроку | - Задаю вопросы; 1 Назначение, основные элементы, особенности 2-х,4-х, 5-типроводной схема управления стрелочными электроприводами 2 Работа схемы в различных режимах - Провожу инструктаж по технике безопасности | -Отвечают на вопросы преподавателя -Расписываются в журнале по технике безопасности |
| Основная часть. объяснение нового материала | - На лабораторном стенде демонстрирую работу схем управления стрелочными электроприводами при передаче на местное управление -Объясняю порядок оформления лабораторной работы | -Наблюдают за работой схемы - Оформляют лабораторные работы |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 32,33

Тема урока:    Лабораторная работа. Исследование схем макетов для выключения стрелок из централизации с сохранением пользования сигналами

Время: 2 часа

Цели урока:

- Образовательная:

1) Развить познавательный интерес к схемам управления стрелочными электроприводами

2)  Исследовать схемы макетов для выключения стрелок из централизации с сохранением пользования сигналами

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к работе с электрическими схемами

2) Развить способность к анализу и обобщению изученного материала

- Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Лабораторная работа

Методы урока:

1)По источникам познания- информационный с демонстрацией работы макета

2)По характеру познавательной деятельности- наглядный, исследовательский

Межпредметные связи:

1) Электротехника – «Электрические цепи»

2)Изучение конструкции  устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ – «Реле»

Материально-техническое  оснащение:

1)  Схемы  макетов для выключения стрелок из централизации с сохранением пользования сигналами

2) Тетради для лабораторных работ

3) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Записываю тему урока на доске 2.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в конспект |
| Проверка готовности к уроку | - Задаю вопросы: 1 Условия передачи схем на местное управление 2 Работа схемы в различных режимах | -Отвечают на вопросы преподавателя |
| Основная часть. объяснение нового материала | Объясняю работу схем макетов для выключения стрелок из централизации с сохранением пользования сигналами -Объясняю порядок оформления лабораторной работы | -Наблюдают за работой схемы - Оформляют лабораторные работы |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

План

проведения урока № 34

Тема урока:    Зачетное занятие

Время: 1 час

Цели урока:

- Образовательная:

1) Выявить степень усвоения изученной темы

- Развивающая:

1) Развить познавательный интерес к  работе  электроприводов.

2) Развить способность к анализу и обобщению изученного материала

- Воспитательная:

Воспитание положительного отношения к процессу и содержанию обучения

Тип урока:

Урок  контроля изученного материала

Методы урока:

Метод контроля и самоконтроля  за эффективностью учебно-познавательной деятельности-репродуктивный

Межпредметные связи:

1) Электротехника – «Электрические цепи»

2)Построение и эксплуатация систем ЭЦ на станциях –«Схемы управления стрелочными электроприводами»

3)Учебная практика  –«Схемы управления стрелочными электроприводами»

Материально-техническое  оснащение:

1) Раздаточный материал по теме « Схемы управления стрелочными электроприводами»

2) Электрифицированные стенды «Схемы управления стрелочными электроприводами»

3) Индивидуальный справочник электромонтера СЦБ

Ход урока

| Вид деятельности | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть | Приветствие. отмечаю отсутствующих | Сдают рапорт |
| Сообщение темы и целей урока | 1.Сообщаю цели и задачи урока | Записывают тему в конспект |
| Проверка готовности к уроку |  | Отвечают на вопросы преподавателя |
| Основная часть. объяснение нового материала | Рассказываю о причинах передачи стрелок на местное управление, алгоритме работы схем | Делают записи в конспекте. Составляют алгоритм работы, заносят данные в справочник |
| Закрепление пройденного материала . самостоятельная работа | Выявляю степень понимания учащимися изучаемого материала. Уточняю отдельные выводы, положения | Отвечают на вопросы |
| Анализ результатов обучения на уроке. Домашнее задание | Анализирую результаты урока Даю домашнее задание | Записывают задание в конспект. |

ПРИЛОЖЕНИЕ

К теме «Стрелочные электроприводы»

Профессионального модуля ПМ.01

«ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНЦИОННЫХ,

ПЕРЕГОННЫХ, МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ»

для специальности СПО 220415 «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»

Раздела 1 «Построение и эксплуатация систем электрической централизации на станциях»