Министерство образования и молодежной политики Рязанской области

ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

учебной и производственной практики

по ПМ.03 «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»

по профессии:

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

| Рассмотрена на заседании МК _________________________ _________________________ __________\______________ «_____» ___________ 20____г. Протокол №___ | Согласовано ________ / ____________ «___» __________ 20___г. ____________________ ___________________ | Утверждаю Зам. директора по УР ________ / Цыбизова А.В. «___» __________ 20___г. |
| --- | --- | --- |

Регистрационный № ________

«_____» _____________ 20___г.

Мастера п/о

Боброва Наталья Николаевна

Воронин Сергей Алексеевич

Фатина Лариса Михайловна

(ФИО разработчика)

Рязань, 2019

Рабочая программа учебной и производственной практики разработана на основе ФГОС по профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования", утвержденного приказом министерством образования и науки РФ от 23 марта 2018 г. N 205
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования"

Организация-разработчик: ОГБПОУ  "Рязанский железнодорожный колледж"

Разработчики:

Боброва Н.Н.

Воронин С.А.

Фатина Л.М.

Содержание:

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                  4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                  8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                                         20

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                 22

- паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ и

производственной ПРАКТИКИ

### по ПМ.03 «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»

#### Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной практики

В результате изучения учебной и производственной практики обучающийся должен освоить основной вид деятельности Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |
| ПК 3.1. | Производить подготовительные работы |
| ПК 3.2. | Выполнять различные типы соединительных электропроводок |
| ПК 3.3. | Устанавливать и подключать распределительные устройства |
| ПК 3.4. | Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей |
| ПК 3.5 | Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |
| ПК 3.6 | Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей |

1.1.3. В результате освоения учебной и производственной практики обучающийся  должен:

| иметь практический опыт | выполнения внутри- и межблочных соединений различных типов; |
| --- | --- |
|  | установки и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования; |
|  | установки и подключении приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля; |
|  | приемо-сдаточных испытаний монтажа вторичных устройств, измерения параметров и оценке качества монтажных работ и надежности контактных соединений; |
|  | демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; |
| уметь | использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ; |
|  | производить работы по монтажу вторичных цепей различными способами; |
|  | пользоваться проектной документацией; |
|  | составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы; |
|  | использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей; |
|  | пользоваться инструментом для электромонтажных работ; |
|  | производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных устройств; |
|  | использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию; |
|  | использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления; |
|  | производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики; |
|  | оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений; |
|  | производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств; |
|  | пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей; |
|  | устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей; |
|  | производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов; |
|  | производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; |
|  | пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами; |
|  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости; |
| знать | состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ; |
|  | типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей, технологию выполнения монтажа вторичных цепей различными способами; |
|  | требования к выполнению монтажа вторичных цепей; |
|  | типы и конструкцию, технологию монтажа распределительных устройств, техническую документацию для производства электромонтажных работ; |
|  | условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах; |
|  | общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей; |
|  | типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей, технологию монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей; |
|  | методику настройки и регулировки устройств защиты и автоматики; |
|  | критерии оценки качества электромонтажных работ; |
|  | порядок сдачи-приемки распределительных устройств и вторичных цепей; |
|  | объем и нормы приемо-сдаточных испытаний; |
|  | состав и оформление приемо-сдаточных документов; |
|  | типовые неисправности распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; |
|  | методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов; |
|  | типы и методику применения контрольно-измерительных приборов; |
|  | правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; |
|  | правила безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей; |
|  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей; |

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной и производственной практики:
Всего  475 часов, в том числе:
учебной -  87 часа, самостоятельной работы – 18 часов

производственной  - 198 часа, самостоятельной работы – 36 часов.

2. СТРУКТУРА и содержание учебной и производственной практики по ПМ.03

2.1. Тематический план учебной практики.

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Наименования тем учебной, производственной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК.3.1-3.6 | ПМ.03 Монтаж распределитель-ных устройств и вторичных цепей. | 475 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ПРА | 1 курс |  |
|  |  |  |  | УП.03. | 87 |
|  |  |  |  | Тема 1.1. Вводное занятие и техника безопасности. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.2.Монтаж и техническое обслуживание распределительных устройств до 1кв. | 12 |
|  |  |  |  | Тема1.3.Техническое обслуживание и текущий ремонт воздушных линий. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | 24 |
|  |  |  |  | Тема 1.5.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических машин переменного и постоянного тока. | 18 |
|  |  |  |  | Тема 1.6.Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. | 12 |
|  |  |  |  | Тема 1.7.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств выше 1000В. | 6 |
|  |  |  |  | Проверочная работа | 3 |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа | 18 |
|  |  |  |  | Всего | 105 |

2.2. Тематический  план производственной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Наименования тем учебной, производственной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК.3.1-3.6 | ПМ.03 Монтаж распределитель-ных устройств и вторичных цепей. | 475 | Комплексные работы по монтажу, обслуживанию и ремонту ПРА и электрооборудования | 1 курс |  |
|  |  |  |  | ПП.03. | 192 |
|  |  |  |  | Тема №1.Ознакомление с предприятием. | 6 |
|  |  |  |  | Тема2.1.Вспомагательные монтажные работы. | 48 |
|  |  |  |  | Тема 2.2.Монтаж, техническое обслуживание РУ до 1кВ. | 42 |
|  |  |  |  | Тема 2.3. Монтаж и техническое обслуживание воздушных линий.. | 12 |
|  |  |  |  | Тема 2.4. Монтаж и ремонт пусковой аппаратуры. | 36 |
|  |  |  |  | Тема 2.5.Монтаж и техническое обслуживание электродвигателей. | 18 |
|  |  |  |  | Тема 2.6. Монтаж и техническое обслуживание трансформаторов. | 12 |
|  |  |  |  | Тема 2.7. Монтаж и техническое обслуживание РУ выше 1000В. | 12 |
|  |  |  |  | Квалификационная проверочная работа по специальности: «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» | 6 |
|  |  |  |  | Экзамен по модулю | 6 |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа | 36 |
|  |  |  |  | Всего | 234 |

2.3. Содержание обучения  по учебной и производственной практике по профессиональному модулю ПМ-03

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов. | Коды компетенций, формиро- ванию которых способствует элемент программы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Учебная практика в монтажной мастерской. | 105 |  |
| Виды работ: Монтажные работы в ПРА. |  | 87 |  |
| Тема 1. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей. |  |  |  |
| Тема 1.1. Вводное занятие и техника безопасности. | Квалификационная характеристика по специальности « Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям». Должен знать и уметь выполнять работы по второму, третьему и четвертому разряду .Соблюдение охраны труда, электробезопасности и пожаробезопасности. Знание правил устройств электроустановок, правила технической эксплуатации. Ознакомление с технологией и организацией работ. Организация рабочего места Общие правила режима учебного процесса. | 6 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
| Тема 1.2.Монтаж и техническое обслуживание распределительных устройств до 1кв. | Монтаж осветительных щитков, пунктов. Присоединение проводок к зажимам согласно схем Монтаж понижающих трансформаторов. Монтаж электрических счетчиков однофазных и трехфазных. Проверка схем соединения. Монтаж силовых ящиков разной модификации (ЯРП, ЯВП,ЯРП и т.д.). Монтаж вводно-распределительных устройств ШВУ на напряжение 380/ 220 и 220/127В от четырехпроводных электрических сетей с глухозаземленной нейтралью. Чтение схем вводно-распределительных устройств осветительных электроустановок жилых домов (ВРС, ВУД, ВУШ, ШВ, ШС, ЩЭ,ЩВУ,ЩК). Комплектация вводно- распределительных устройств до 1000В. Техническое обслуживание осветительных щитков, пунктов. Техническое обслуживание силовых ящиков, пунктов, шкафов, щитков. Ремонт вводно-распределительных устройств до 1000В. | 12 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
| Тема1.3.Техническое обслуживание и текущий ремонт воздушных линий. | Профилактический осмотр на воздушных линиях. Контрольные измерения на линии. Проведения проверки опор на загнивание. Различные способы пропитки древесины, переносным прибором РДП-4В для антисептирования древесины .Выбор антисептика .Ознакомление с правилами пользования приспособлениями для прокола древесины. Осмотр воздушных линий. Ремонт воздушных линий. | 6 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
| Тема 1.4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | Осмотр состояния аппаратов и его оценка .Монтаж рубильников. предохранителей, пакетных выключателей, автоматов, кнопок и ключей управления. Монтаж магнитных пускателей, контакторов и тепловых реле. Освоение приемов сборки схем, включающих пускорегулирующую аппаратуру. Разборка аппаратов, определение вида повреждения..Выполнение ремонтных операций. Проверка аппаратов после ремонта .Осмотр контроллеров, проверка состояния контактов ,их осмотр ,ремонт или замена ,замена контактных пружин .Сборка и регулировка контроллера после ремонта. Ремонт неподвижных контактных соединений магнитного пускателя .Проверка, чистка и регулировка главных и блокировочных контактов. Проверка исправности катушек Проверка и ремонт механической части. Проверка теплового реле и замена нагревательного элемента. Сборка и опробование контакторов, пускателей и реле. | 24 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
| Тема 1.5.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических машин переменного и постоянного тока. | Монтаж электродвигателей. Транспортировка электродвигателей. Осмотр электродвигателей. Съем замена подшипников. Выемка ротора с помощью приспособления .Сборка электродвигателя .Проверка зазоров. Проверка изоляции обмоток двигателей. Сушка двигателей воздуходувкой, током короткого замыкания и индукционным нагревом .Присоединение проводов к клеммам электродвигателя. Осмотр электродвигателя, определение технического состояния его узлов. Чистка контактов пусковой аппаратуры. Пуск электродвигателей при помощи магнитных пускателей и контакторов. Ремонт электродвигателей переменного тока. Сборка и разборка электродвигателей во время проведения ремонта .Определение искривления вала. Проверка состояния выводов ,контактных колец, щеткодержателей, замена и притирка щеток .Ремонт машин постоянного тока. Сборка и разборка электродвигателей во время проведения ремонта .Чистка обмоток. Ремонт коллектора и щеточного устройства. Определение дефектов обмоток .Ознакомление с процессом сушки обмоток. | 18 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
| Тема 1.6.Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. | Освоение навыков по техническому обслуживанию силовых трансформаторов : замер температуры нагрева трансформатора, контроль нагрузки трансформатора и ее оценка, проверка состояния газового реле, контролирование уровня масла, взятие пробы масла и ее оценка, долив масла, проверка состояния заземления. Определение дефектов в трансформаторах и их устранение .Ремонт магнитопроводов: контроль изоляции стяжных шпилек магнитопровода, замена стальных листов, проверка крепежных деталей. Ремонт вводов: замена вводов, армирование фарфоровых изоляторов, выбор армировочной замазки .Сборка вводов. Техническое обслуживание и ремонт измерительных трансформаторов. Выполнение ремонтных работ при обнаружении повреждений в трансформаторах тока. | 12 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
| Тема 1.7.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств выше 1000В. | Выполнение обязанностей обслуживающего персонала при профилактическом осмотре распределительных устройств. Ремонт масленых выключателей, разъединителей, высоковольтных предохранителей, распределительных шин, заземляющих устройств ,приводов, главных , соединительных шин. Ознакомление с операциями замены дефектного шва. | 6 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Проверочная работа: Нахождение фаз обмоток электродвигателя. Нахождение начала и конца обмоток электродвигателей .Измерение сопротивления изоляции электродвигателя мегаомметром .Замера сопротивления заземления .Монтаж пуска асинхронного двигателя с нереверсивным и реверсивным магнитным пускателем. Присвоение квалификации по профессии электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям - 2 разряд | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа Чтение схем ВРУ осветительных электроустановок жилых домов (ВРС, ВУД, ВУШ, ШВ, ШС, ЩЭ, ШВУ, ШК). Монтаж силовых ящиков разной модификации (ЯРП, ЯВП и т.д.). Техническое обслуживание и ремонт ВРУ до 1000 В. Выполнение обязанностей обслуживающего персонала при профилактическом осмотре распределительных устройств. Ремонт масленых выключателей. Ремонт разъединителей, высоковольтных предохранителей. Транспортировка и монтаж электродвигателей. Осмотр электродвигателей. Съем замена подшипников. Выемка ротора с помощью приспособления. Определение искривления валов. Проверка зазоров. | 9 5 4 |  |
|  | Производственная практика на производстве по специальности: « Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям.» | 234 |  |
| Виды работ: Техническое обслуживание, монтаж и ремонт электрооборудования предприятия с учетом специализации производства. |  | 192 |  |
| Тема № 1.Ознакомление с предприятием. | Инструктаж по охране труда и безопасности труда на предприятии. Ознакомление с рабочим местом. | 6 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
| Тема №2. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт электрооборудования предприятия с учетом специализации производства. |  |  |  |
| Тема2.1.Вспомагательные монтажные работы. | Разметочные работы. Пробивные и крепежные работы .Освоение различных способов присоединения. Выполнение соединений проводов сети с медными проводами осветительной арматуры. Подготовка инструментов и приспособлений. Оконцевание однопровалочных и многопроволочных жил обжатием в кольцевых наконечниках. | 48 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Установка и разметка опорных и крепежных деталей для установки вводных устройств и щитков; способы установки и крепления, присоединение к сети, заземления. |  | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
| Тема 2.2.Монтаж, техническое обслуживание РУ до 1кВ. | Установка и присоединение счетчиков, схемы присоединения. | 42 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Установка простых пусковых устройств – рубильников, пакетных выключателей, магнитных пускателей, автоматов и контакторов; схемы присоединения |  |  |
|  | Комплектация квартирных щитков, этажных щитков, силовых щитков, шкафов, вводных-распределительных устройств, |  |  |
|  | Комплексные работы с применением передовых способов монтажа и новейшего инструмента в соответствии с требованием квалификационной характеристики для электромонтажников 3-4 разряда. |  |  |
|  | Выполнение работ на основе технической документации, применяемой на строительстве, по единым нормам работ соответствующего разряда. |  |  |
| Тема 2.3. Монтаж и техническое обслуживание воздушных линий.. | Изучение и применение передовых высокопроизводительных приемов и способы труда, а также инструмент, приспособления, оснастку. Самостоятельно разрабатывать и осуществлять мероприятия по наиболее эффективному использованию рабочего времени, предупреждению брака, экономному расходованию материалов, инструмента, электроэнергии и т.д. | 12 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Подъем опор различными способами. Раскатка проводов. Подъем и крепление проводов. Натяжка проводов с помощью механизмов для натяжки проводов. Измерение нагрузок и напряжений на воздушных линиях. Измерение сопротивления заземляющих устройств. Измерение стрелы провеса проводов .Регулирование натяжения проводов. |  |  |
| Тема 2.4. Монтаж и ремонт пусковой аппаратуры. | Монтаж рубильников, предохранителей, пакетных выключателей, кнопок и ключей управления. Разборка аппаратов, определение вида повреждения. Выполнение ремонтных операций. Проверка аппаратов после ремонта. Осмотр реостатов. Замена поврежденных резисторов, контактных частей, изолирующих деталей и механизма управления, сборка схем соединения. | 36 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Осмотр контроллера, проверка состояние контактов, их осмотр, ремонт или замена, замена контактных пружин, контроль состояния изоляции, замена неисправной изоляции. Сборка и регулировка контроллера после ремонта |  |  |
|  | . Осмотр состояния магнитных пускателей, контакторов. Монтаж магнитных пускателей, контакторов. Выявление неисправностей в аппаратах. Ремонт неподвижных контактных соединений магнитного пускателя, контакторов. Проверка состояния изоляции, замена изоляции. Проверка, чистка и регулировка главных и блокировочных контактов. Проверка и ремонт механической части. Проверка теплового реле и замена нагревательного элемента .Сборка и опробование контакторов, пускателей и реле. Освоение приемов сборки схем, включающих пускорегулирующую аппаратуру. |  |  |
| Тема 2.5.Монтаж и техническое обслуживание электродвигателей. | Транспортировка электродвигателей к фундаменту. Подъем электродвигателей на фундамент. Осмотр двигателя. Съем полумуфт, шкивов и зубчатых колес .Съем и замена подшипников. Выемка подшипников .Выемка ротора с помощью приспособления. Промывка и заполнение смазкой подшипников. Продувка обмоток сжатым воздухом. Сборка электродвигателя. | 18 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Установка двигателя на фундаменте, на плите и на кронштейнах. Выверка электродвигателя по механизму. Выверка соосности валов по уровню с применением прокладок. Проверка изоляции обмоток двигателей. Сушка двигателей воздуходувкой, током короткого замыкания и индукционным нагревом. |  |  |
|  | Присоединение проводов к клеммам электродвигателей. Осмотр двигателя , определение технического состояния его узлов. Проверка нагрева корпуса и подшипников, состояния крышек над вводными контактами. Чистка контактов пусковой аппаратуры. Определение перегрева корпуса электродвигателя и подшипников. Выбор смазки подшипников. Замена смазки в подшипниках качения и скольжения. |  |  |
|  | Уход за коллектором и контактными кольцами. Полирование поверхности коллектора и контактных колец. Ремонт электродвигателей переменного тока. Сборка и разборка электродвигателей во время проведения ремонта. Чистка обмоток, вентиляционных каналов. Ремонт и замена подшипников. Устранение замыканий в магнитопроводе статора |  |  |
|  | Ремонт машин постоянного тока. Сборка и разборка электродвигателей во время проведения ремонта. Чистка обмоток. Замена и ремонт подшипников. Определение дефектов обмоток. Определение сопротивления изоляции и степени увлажненности обмоток. Ознакомление с процессом сушки обмоток и с процессом выполнения новой обмотки: статоров, роторов якорей |  |  |
| Тема 2.6. Монтаж и техническое обслуживание трансформаторов. | Выполнение операций при текущем ремонте: наружный осмотр, устранение обнаруженных дефектов, чистка изоляторов и бака, долив масла, проверка показаний маслоуказателя, проверка состояния спускового крана, уплотнений и охлаждающих узлов, проверка работы газовой защиты, измерение сопротивления изоляции. | 12 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Ремонт магнитопроводов, вводов, поврежденных стержней, переключателей, предохранителей, ремонт расширителя, маслоуказателя. |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт измерительных трансформаторов. Выполнение ремонтных работ при обнаружении повреждений в трансформаторе тока .Инструменты применяемые при ремонтных работах. |  |  |
|  | Монтажные работы выполняемые при силовых трансформаторах. |  |  |
| Тема 2.7. Монтаж и техническое обслуживание РУ выше 1000В. | Выполнение обязанностей обслуживающего персонала при профилактическом осмотре распределительных устройств. | 12 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Ремонт масляных выключателей, ремонт разъединителей, ремонт предохранителей, ремонт распределительных шин, ремонт заземляющих устройств, ремонт разрядников. |  |  |
|  | Монтажные работы при распределительных устройствах выше 1000В. |  |  |
|  | Квалификационная проверочная работа по специальности «Электромонтажник распределительных устройств и вторичных цепей» По итогам производственной практики и выполнения квалификационных проверочных работ на первом курсе второго полугодия обучающемуся присваивается третий или четвертый разряд по профессии электромонтажник по РУ и вторичным цепям. | 6 |  |
|  | Виды работ: Монтаж квартирных щитков, этажных щитков ,ЩС,ЩО,ВРУ,РП,РЩ и т.д. Комплектация распределительных устройств до 1000В. Демонтаж РУ, ЩО, ЩС, ВРУ и т.д. Установка РУ до 1000В. Комплектация и установка силовых ящиков. Монтаж силовых ящиков. Разбор по чертежам схем питания и распределения энергии в крупнопанельных, крупноблочных и кирпичных жилых зданиях Разбор по чертежам схем и устройства питающего распределительного щита в крупнопанельном жилом доме, этажного и группового щитка. Заготовка труб, сборка в блоки, прокладка и крепление труб. Соединение труб, заземление .Затягивание проводов в трубы вручную и с помощью механизмов. Монтаж сетей заземления и заземляющих устройств Погружение электродов заземления и прокладка заземляющих полос. Выполнение операций по профилактическому осмотру и ремонту воздушных линий. Установка опор воздушных линий электропередач. Профилактический осмотр пускорегулирующей аппаратуры, определение повреждений. Монтаж и демонтаж электрооборудования. Профилактический осмотр и ремонт электродвигателей переменного и постоянного тока. Техническое обслуживание и ремонт силовых, измерительных трансформаторов. Монтаж аппаратов пускорегулирующих: реостатов, пусковых ящиков, магнитных пускателей, контакторов, конечных выключателей , тепловых реле, промежуточных реле, токовых реле, реле времени и т. д. Ремонт подшипников скольжения, качения. Разборка и сборка асинхронных электродвигателей с фазным ротором, с короткозамкнутым ротором. Установка рубильников, разъединителей, масленых высоковольтных выключателей, разрядников, высоковольтных предохранителей. Монтаж главных, соединительных, ответвительных шин .Окраска шин. Заготовка шин. Ремонт воздушных выключателей. |  |  |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа Выполнение работ на основе технической документации, применяемой на строительстве, по единым нормам работ соответствующего разряда. Подъем опор различными способами Транспортировка электродвигателей к фундаменту. Подъем электродвигателей на фундамент Установка двигателя на фундаменте, на плите и на кронштейнах. Выверка электродвигателя по механизму. Выверка соосности валов по уровню с применением прокладок. Проверка изоляции обмоток двигателей. Сушка двигателей воздуходувкой, током короткого замыкания и индукционным нагревом. Выполнение обязанностей обслуживающего персонала при профилактическом осмотре распределительных устройств | 36 6 6 6 6 6 6 |  |
|  | Всего учебной и производственной практики | 339 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ

# 3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  
учебных монтажных мастерских : «монтажная по ПРА» и «лаборатория электроники, электротехники и электроизмерительных приборов»

Оснащение:
1.Оборудование: сверлильный станок, стенды-тренажеры по монтажу осветительных электроустановок, по электроприводу производственных механизмов.
2. Инструменты и приспособления: набор монтажного инструмента (пассатижи, утконосы, круглогубцы, отвертки шлицевые, крестовые, монтажный нож.), клещи КСИ, комбинированные клещи, электропаяльники, клеммники, установочная осветительная аппаратура, светильники, электроизмерительные приборы( амперметры, вольтметры, омметры и т.д.).
3. Средства обучения: плакаты по темам, макеты, техническая литература, лабораторные работы,  рабочие  чертежи, проекты,  электрические схемы.
 3.2.  Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.А.В.Суворин «Электромонтер строительных объектов», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2018 г.

2.Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника: Учебник для начального профессионального образования – М.: ОИЦ «Академия», 2013- 272с.

3.И.И.Алиев,М.Б.Абрамов Электрические аппараты. М;РадиоСофт,2011.

4.И.И. Алиев  Справочник по электротехнике и электрооборудованию. Ростов-на-Дону Феникс 2003г.

5.Журавлёва Л.В. Электроматериаловедение: Учебник для начального профессионального образования: М: ОИЦ «Академия» 2014 – 312с.

6.Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учебное пособие для начального профессионального образования – М.: ОИЦ «Академия», 2012.

7.Ю.Д. Сибикин. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учебник для начального профессионального образования: М: ОИЦ «Академия», 2014

8.Правила технической эксплуатации Электроустановок потребителей. Учебно-практическое пособие. М. Кнорус, 2010г.

9.Правила устройства электроустановок Учебно-практическое пособие  М. Кнорус, 2011г.

10.Ю.Н.Поляков Электропроводка в квартире и на даче М. Лада ЦИТАДЕЛЬ-ТРЕЙД.2004г.

11.Черничкин М.Ю. Большая энциклопедия электрика. М; Эксмо,2011.

3.2.2. Дополнительные источники:

1.Каталог «Электрической продукции» М.Группа компании ИЕК. 2011г. 2.Каталог «Профессиональных электроизмерительных приборов» М. ООО «СОНЭЛ» 2011г.

3.Каталог «Диагностика в энергетике» М. Промышленная группа компании МЕГА» 2012г.Каталог Электрической продукции М, ООО «ЭФО» 2011г. 4.Каталог продукции «Систем проходных клемм» М.ООО «ВАГО КонтактРусь» 2012г.

5.А.Н.Бредихин, Э.И. Ландесман  Охрана труда. Электромонтажные работы М. Высшая школа. 1990г.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная и производственная практика  проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями  профессионального цикла, учебная практика – рассредоточено, производственная  - концентрировано.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  и производственной практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже  1-го раза в 3 года.

### 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Производить подготовительные работы | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения подготовительных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет технологические операции и приёмы выполнения подготовительных работ; чтение чертежей и технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; выполняет выбор типа проводов и кабелей для монтажа вторичных цепей в соответствии с требованиями технической документацией; выполняет монтаж электропроводок вторичных цепей различными способами в соответствии с технологией выполнения работ; выполняет внутри- и межблочные соединительные электропроводки различных типов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет установку и подключение щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования в соответствии с технологией выполнения работ; выполняет электрические подключения распределительных устройств. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля с учетом технологии выполнения работ и требований к выполнению монтажа вторичных цепей | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет работы по контролю качества и надёжности монтажа распределительных устройств и вторичных цепей; выполняет приемо-сдаточные испытания вторичных цепей и устройств | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет работы по определению причин неисправностей распределительных устройств и вторичных цепей; выполняет демонтаж и несложный ремонт распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |